## Slide 1: YOLOV8 기반 고성능 경량 플라스틱 폐기물 영상 세분화 (High Performance Lightweight Plastic Waste Segmentation with YOLOV8)
3812 조용우

## Slide 2: 영상 세분화란? (Image Segmentation)

## Slide 3: 플라스틱의 종류

## Slide 4: 일반적인 폐플라스틱 재활용 공정
폐플라스틱 분류 (PET, PE, PS, PE 등)
각 플라스틱 별 개별 처리
  분쇄
  세척
  가열
  펠릿 형태로 제작
  순도 확인
고순도 플라스틱을 위해서는 분류가 중요!

## Slide 5: 분류 공정은 어떻게 이루어지는가?

## Slide 6: 인건비가 핵심이다
최저시급 인상 추이

## Slide 7: 데이터 소개 : 주 에코인에너지

## Slide 8
각 5000개씩 뽑아 훈련/검증 수행
6000만개 파라미터 (60M)

## Slide 9: 훈련 방법
컴퓨팅 리소스 :
NVIDIA TITAN Xp GPU
Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU
93GB DDR4 2666 RAM
(물리과 서버)
소프트웨어 :
Python 3.8.19, PyTorch 2.3.0, Ultralytics Environment
이미지 크기 :
512 * 512
각 항목별 5000개의 이미지
검증 20%, 테스트 10%, 훈련 70% 분할
전이 학습 :
YoloV8 영상 세분화 모델에서 전이학습을 수행.
Batch Size 10, 1000에폭 동안 훈련

## Slide 10: 결과 분석을 위한 지표

## Slide 11: 결과 : 경계 상자 분석
PET만 상대적으로 낮은 성능을 보인다

## Slide 12: 결과 분석 : 경계 상자 PET 성능 저하
PET
PS
PE
PP
PET가 투명하여, 배경색과 구분이 어렵다
PS의 경우 :
  검은색 PS가 검은색 배경에서 검게 나옴.
  반면 특징적인 문양으로 재현율은 높다
PP는 투명하거나 검은색
PE는 특징적이며 일관적인 형태

## Slide 13: 경계상자 혼동 행렬 분석
PET와 PP -> 배경으로 오판
배경 -> 모든 플라스틱 종류 1번 이상씩 오판
다양한 배경 상황에서 PET와 PP 샘플을
포함하는 데이터셋으로 증강한다

## Slide 14: 적정 신뢰도 기준 탐구
(B) F1 -> 신뢰도 0.881 이하
(C) 정밀도 -> 신뢰도가 0.936 이상
(D) 재현율 -> 신뢰도가 0.981 이하
신뢰도 기준 : 0.881에서 0.981 범위
거짓 양성 예측을 줄이는 것이 중요하다면 :
신뢰도 기준을 0.936에서 0.981 사이
신뢰도와 관계없이 매우 좋은 성능을 보임
플라스틱 종류에 상관없이 균일하게 잘 학습되었음.
신뢰도 기준(Confidence)은 경계 상자를 특정 분류에 속하는지 판단하는 기준

## Slide 15: 결과 : 영상 세분화 분석
경계 상자 분석과 매우 유사한 양상을 보임.

## Slide 16: 결과 : 경계 상자 분석
PET만 상대적으로 낮은 성능을 보인다

## Slide 17: 적정 신뢰도 기준 탐구 : 영상 세분화
(B) F1 점수 -> 0.881 이하
(C) (정밀도) -> 0.925 이상
(D) (재현율) -> 0.981 이하
경계 상자를 기준으로 했을 때와 매우 유사하다
영상 세분화에서는 각 픽셀별로 영역을 분할한다

## Slide 18: 모델 추론 시간 분석
객체가 이미지당 3개씩 들어있는 이미지 기준,
이미지 하나당 걸리는 시간이 3ms 이하이다.
이는 기존 모델 (6000만개 파라미터) -> 현 모델 (320만개 파라미터) 로 경량화한 결과이다.

## Slide 19: 기존 VS 현 모델 정확도 분석
mAP50은 6.1%, 영상 세분화의 mAP50은 13.3% 오른 것을 알 수 있다.

## Slide 20: 로봇 공학을 통해 플라스틱 재활용을 최적화하는 연구
모델의 정확도를 개선할 수 있는 데이터를 수집하고 적용
실제 재활용 처리시설 현장 견학 이후 모델 접목 시도
처리 시설에서의 빠른 분류를 위한 장치 (로봇 팔) 설계 및 제작
차후 연구 :

## Slide 21: 감사합니다.